## Slide 1: Помещения центра «Точка Роста»
1 Физическая лаборатория
Проще всего оснастить лаборатории на базе уже существующих кабинетов:
Химическая
2 и биологическая
лаборатории
Технологическая
3 лаборатория
4 Рекреации
кабинет физики
кабинет химии/биологии
часто эти предметы изучаются в одном кабинете, но возможен также вариант организации нескольких лабораторий
кабинет/кабинеты технологии, информатики
на базе уже существующих зон отдыха, библиотеки, актового зала, холла, подходящих частей проходных помещений

## Slide 2: Подготовка проекта зонирования
Определите помещения, где будут располагаться лаборатории.
Желательно, чтобы помещения располагались в непосредственной близости друг от друга (например, в смежных классах или на одном этаже). Однако, если наиболее подходящие помещения находятся в разных частях здания, но больше подходят для задач центра «Точка роста» - возможен и такой вариант. В таком случае желательно включить в навигацию школы указатели к каждому из помещений.
Определите, где можно разместить рекреации: например, в помещении библиотеки, холле или вестибюле, задействовав холл или широкий коридор. Рекреаций может быть несколько.
Составьте проект зонирования: на плане школы выделите цветом и/или с помощью нумерации выбранные помещения, отметьте их направленность и укажите метраж.
2
3
1

## Slide 3: Типовая планировка физической лаборатории
Зона для практической работы
Системы
хранения
для методического материала
Рабочий стол преподавателя
Рабочие места учеников
Шкафы
для хранения
Шкафы
для хранения
ЛАБОРАНТСКАЯ Мойка
Верстаки
Доска
и проекционный экран
Если помещение оснащается на
базе уже имеющегося кабинета физики, используйте существующую лаборантскую

## Slide 4: Типовая планировка химической и биологической лаборатории
Химическая и биологическая лаборатории могут располагаться в одном помещении. Если помещений предполагается несколько – оформляйте их по одинаковому или максимально схожему проекту.
Зона для практической работы
Системы
хранения
для реактивов, лабораторной посуды, методического материала
Рабочий стол преподавателя (может служить также как демонстрационный)
Столы для оборудования
Рабочие места учеников
Лабораторная мойка со стеллажом
для сушки посуды
Шкафы и полки для хранения
Вытяжной шкаф
Лабораторные столы для практических работ. Стеллажи для демонстрационного материала
Ноутбук
Микроскоп
ЛАБОРАНТСКАЯ
Доска
и проекционный
экран
4

## Slide 5: Типовая планировка технологической лаборатории
В зоне практической работы могут быть размещены ноутбуки, оборудование для робототехники, образовательные конструкторы и наборы
Зоны для практической работы
Доска
и проекционный экран
Рабочий стол преподавателя
Плазменная панель
Рабочие места учеников
Мойка
Шкафы
для хранения
Шкаф
для хранения
Верстаки для точных работ.
В помещениях большего размера можно разместить здесь дополнительные шкафы
для хранения
3D-принтер
ПК для программирования
Испытательный стол для роботов
5

## Slide 6: Примеры организации рекреаций
Рекреации для отдыха и совместной работы организуйте на базе библиотеки, актового зала, холла, подходящих частей проходных помещений.
Помещение можно брендировать как полностью, так и частично.
Здесь можно использовать красный цвет более активно: в мягкой мебели, декоре, цвете стен.
Выделите стену или угол помещения покраской контрастным цветом, добавьте фирменную композицию, разместите несколько ярких диванов или пуфов, уголок для игры в шахматы – и помещение сразу станет точкой притяжения для учеников.

## Slide 7
11
ЗОНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
на примере ГКОУ "Алексеевский казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Г.Н. Трошева"

## Slide 8: Проект зонирования
Лаборатории располагаются на 2 этаже здания ГКОУ «Алексеевский казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Г.Н. Трошева» в помещениях кабинетов химия (химическая и биологическая лаборатория) и физика (физическая и технологическая лаборатория ).
Рекреационная зона размещена в холле коридора.
На плане цветом и с помощью нумерации отмечены помещения, определенные под лаборатории центра «Точка роста», указан метраж.
Химическая и биологическая лаборатория 40,3 м2
Физическая и технологическая лаборатория 86,4 м2
Рекреационная зона 26,2 м2
Химическая и биологическая лаборатория:
1. Помещение 1 34,5 м2
2. Лаборантская 5,8 м2
Физическая и технологическая лаборатория:
3. Помещение 1 67,9 м2
4. Лаборантская 18,5 м2
4
3
2
1
план 2 этажа ГКОУ «Алексеевский казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Г.Н. Трошева»
1
2

## Slide 9: Планировка химической и биологической лаборатории
Химическая и биологическая лаборатория располагаются в одном помещении.
Лаборантская расположена за стенкой, в ней размещены стеллажи и шкафы для хранения посуды, реактивов, прочего оборудования.
Системы
хранения
для реактивов, лабораторной посуды, методического материала
Рабочий стол преподавателя (может служить также как демонстрационный)
Столы для оборудования
Рабочие места учеников
Лабораторная мойка со стеллажом
для сушки посуды
Шкафы и полки для хранения
Вытяжной шкаф
Лабораторные столы для практических работ
Ноутбук
Микроскоп
ЛАБОРАНТСКАЯ
Доска
9
Информационная табличка со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения Российской Федерации
Зона для практической работы
Фирменный знак центра «Точка роста»

## Slide 10: Визуализация химической и биологической лаборатории
10
Цветовая гамма: основной цвет стен и потолка – чистый белый (RAL 9010); цветовой акцент – яркий красный цвет (алый RAL 2002) использован в виде ненавязчивых акцентов мебели и декора, серый цвет (серый шелк RAL 7044) использован в виде акцентов мебели.
Потолок белый гипсокартонный со скрытыми креплениями.
Освещение: светильники квадратные, встроенные в гипсокартонный потолок.
Пол однотонный коммерческий линолеум серого цвета.
Плинтус – МДФ с прямоугольным профилем.
На окнах жалюзи рулонные белого цвета.
Мебель: учебные столы двухместные (12 шт., цвет - дуб беленый ), стулья ученические (24 шт., цвет - дуб беленый). Столы лабораторные (4 шт., цвет –серый щелк). У стены в конце лаборатории шкафы и полки (цвет – дуб беленый с акцентами ярко красного цвета). Рабочий стол преподавателя удлиненный (1 шт., цвет - дуб беленый), кресло офисное для преподавателя (1 шт., цвет – ярко красный). Доска магнитно-меловая. Стеллажи и шкафы для хранения посуды, реактивов, прочего оборудования для лаборантской (цвет дуб беленый с акцентами ярко красного цвета).
чистый белый
RAL 9010
алый
RAL 2002
серый
шелк
RAL 7044

## Slide 11: Планировка физической и технологической лаборатории
Зона для практической работы
Системы
хранениядля методического материала
Рабочий стол преподавателя
Рабочие места учеников
Шкафы
для хранения
Интерактивный комплекс
ЛАБОРАНТСКАЯ Мойка
Столы для практических работ
Доска
Физическая и технологическая лаборатория располагаются в одном помещении.
Лаборантская расположена за стенкой, в ней размещены стеллажи и шкафы для хранения оборудования.
Испытательный
стол для роботов
Информационная табличка со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения Российской Федерации
Фирменный знак центра «Точка роста»

## Slide 12: Визуализация физической и технологической лаборатории
RAL 2002
чистый белый
RAL 9010
алый
RAL 2002
серый
шелк
RAL 7044
кремово- белый RAL 9001
Цветовая гамма: основной цвет потолка – чистый белый (RAL 9010), основной цвет стен – кремово-белый (RAL 9001); цветовой акцент – яркий красный цвет (алый RAL 2002) использован в виде акцентов мебели и декора стены в зоне практической работы, серый цвет (серый шелк RAL 7044) использован в виде акцентов мебели.
Потолок белый гипсокартонный со скрытыми креплениями.
Освещение: светильники квадратные, встроенные в гипсокартонный потолок.
Пол однотонный коммерческий линолеум кремового цвета.
Плинтус – МДФ с прямоугольным профилем.
На окнах жалюзи рулонные белого цвета.
Мебель: учебные столы двухместные (15 шт., цвет - дуб беленый), стулья ученические (30 шт., цвет – яркий красный с серым шелком). Испытательный стол для роботов (1 шт., цвет – яркий красный), столы для практических работ (2 шт., цвет – серый шелк). Рабочий стол преподавателя удлиненный (1 шт., цвет - дуб беленый), кресло офисное для преподавателя (1 шт., цвет – яркий красный). Доска магнитно-меловая, интерактивный комплекс. Вдоль стены полки и 4 шкафа (цвет дуб беленый с акцентами алого цвета). В лаборантской - стол, стеллажи и шкафы для хранения методического материала (цвет – дуб беленый с акцентами алого цвета).